## Slide 1: 1. Основы логики 2. Логические основы устройства компьютера
Лекция 5
Базовые логические операции и схемы

## Slide 2
Логика – это наука о формах и способах мышления
1. Основы логики

## Slide 3: Основными формами мышления являются:
Понятие – это форма мышления, фиксирующая основные, существенные признаки объекта.
Высказывание – это форма мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается о свойствах предметов и отношениях между ними. Высказывание может быть либо истинно, либо ложно.
Умозаключение - это форма мышления, с помощью которой из одного или нескольких суждений может быть получено новое суждение.
Формы мышления

## Slide 4: Алгебра высказываний
В алгебре высказываний суждениям ставятся в соответствие логические переменные, обозначаемые буквами латинского алфавита. Например:
А = «Два умножить на два равно четырем»
В = «Два умножить на два равно пяти»
В алгебре высказываний высказывания обозначаются именами логических переменных, которые могут принимать лишь два значения:
«истина» (1) и «ложь» (0).
В алгебре высказываний над высказываниями можно производить определенные логические операции, в результате которых получаются новые, составные высказывания.
Для образования новых высказываний наиболее часто используются базовые логические операции, выражаемые с помощью логических связок «И», «ИЛИ», «НЕ».

## Slide 5: Логическое умножение (конъюнкция)
A | B | F = A & B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Объединение двух или нескольких высказываний в одно с помощью союза «и» называется операцией логического умножения или конъюнкцией.
Рассмотрим четыре составных высказывания:
«2*2=5 и 3*3=10» конъюнкцию обозначают значком «^»
«2*2=5 и 3*3=9» F = A & B Таблица истинности
«2*2=4 и 3*3=10»
«2*2=4 и 3*3=9»

## Slide 6: Логическое сложение (дизъюнкция)
A | B | F = A v B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Объединение двух или нескольких высказываний в одно с помощью союза «или» называется операцией логического сложения или дизъюнкцией.
Рассмотрим четыре составных высказывания:
«2*2=5 или 3*3=10» Конъюнкцию обозначают значком « v »
«2*2=5 или 3*3=9» F = A v B Таблица истинности
«2*2=4 или 3*3=10»
«2*2=4 или 3*3=9»

## Slide 7: Логическое отрицание инверсия
А | F = Ā
0 | 1
1 | 0
Присоединение частицы «не» к высказыванию называется операцией логического отрицания или инверсией.
Логическое отрицание (инверсия) делает истинное высказывание ложным, а ложное – истинным.
В алгебре логики инверсию обозначают Ā. Рассмотрим два выск.:
А = «Два умножить на два равно четырем» истинное, тогда выск.
F = «Два умножить на два не равно четырем» ложно.
Таблица истинности функции логического отрицания

## Slide 8: Логические выражения
Каждое составное высказывание можно выразить в виде формулы (логического выражения), в которую входят логические переменные, обозначающие высказывания, и знаки логических операций.
Для записи составного высказывания в виде логического выражения на языке алгебры логики нужно выделить простые высказывания и связи между ними.
Выск. «(2 * 2 = 5 или 2 * 2 = 4) и (2 * 2 ≠ 5 или 2 * 2 ≠ 4)» содержит 2 простых А = «2 * 2 = 5» - ложно(0) В = «2 * 2 = 4» - истинно (1)
Запишем в форме: «(А или В) и (Ā или В)». Теперь запишем высказывание в форме логического выражения: «F = (A v B) & (Ā v В)». Подставим в логическое выражение значения логических переменных и, используя таблицы истинности базовых логических операций, получим значение логической функции:
F = (A v B) & (Ā v В) = (0 v 1) & (1 v 0) = 1 & 1 = 1

## Slide 9: Таблица истинности логической функции F = (A v B) & (Ā v В)
А | В | А v В | Ā | B | Ā v B | (A v B) & (Ā v B)
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 10: Базовые логические элементы реализуют три основные логические операции
логический элемент «И» – логическое умножение;
логический элемент «ИЛИ» – логическое сложение;
логический элемент «НЕ» - инверсию.
Логические элементы компьютера оперируют с сигналами, представляющие собой электрические импульсы. Есть импульс – 1, нет импульса – 0.
На вход логических элементов поступают сигналы-аргументы, на выходе появляется сигнал-функция.
2. Логические основы устройства компьютера

## Slide 11: Логический элемент «И»
&
И
А (0,0,1,1)
В (0,1,0,1)
F (0,0,0,1)
На входы А и В логического элемента последовательно подаются четыре пары сигналов различных значений, на выходе получается последо-вательность из четырех сигналов, значения которых определяются в соответствии с таблицей истинности операции логического умножения.

## Slide 12: Логический элемент «НЕ»
На вход А логического элемента последовательно подаются два сигнала, на выходе получается последовательность из двух сигналов, значения которых определяются в соответствии с таблицей истинности логической инверсии.
1
НЕ
А (0,1)
F (1,0)

## Slide 13: Логический элемент «ИЛИ»
На входы А и В логического элемента последовательно подаются четыре пары сигналов различных значений, на выходе получается последовательность из четырех сигналов, значения которых определяются в соответствии с таблицей истинности операции логического сложения.
1
ИЛИ
А (0,0,1,1)
В (0,1,0,1)
F (0,1,1,1)

## Slide 14: Сумматор двоичных чисел
В целях упрощения работы компьютера все математические операции в процессоре сводятся к сложению двоичных чисел. Сумматор – это логическая электронная схема, выполняющая сложение двоичных чисел. Главной частью процессора является сумматор, который и обеспечивает такое сложение.
А
В
Р 0
Р
Σ
S
Одноразрядный сумматор должен иметь три входа: А, В – слагаемые и Р0 - перенос из младшего разряда и выходы: S – сумма и Р - перенос

## Slide 15: Таблица сложения
Слагаемые |  | Перенос | Сумма
А | В | Р | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
Р = А & В перенос можно реализовать с помощью операции логического умножения
Логическое выражение, по которому можно определить сумму S , записывается следующим образом: S = (A v B) & (А & В)

## Slide 16: Триггер
Важнейшей структурной единицей оперативной памяти ПК, а также внутренних регистров процессора является триггер
Это устройство позволяет запоминать, хранить и считывать информацию . (каждый триггер может хранить 1 бит информации). Триггер можно построить из двух логических элементов «ИЛИ» и двух элементов «НЕ».
ИЛИ
ИЛИ
НЕ
НЕ
S
Q
R
1
1
1
0
0
0
На входы триггера подан сигнал «0», и триггер хранит «0». Для записи «1» на вход S – сигнал «1». После прохождения сигнала по схеме, триггер запомнил «1», т.е. с выхода Q можно считать «1».

## Slide 17: Работа триггера
Вход S | Вход R | Выход Q | Режим триггера
1 | 0 | 1 | Установка 1
0 | 1 | 0 | Установка 0
0 | 0 | Последние значения | Хранение информации
1 | 1 | Запрещено ! | 
Так как триггер может хранить только 1 бит информации, то несколько триггеров объединяют вместе. Полученное устройство называется регистром.
Регистры содержатся во всех вычислительных узлах компьютера: центральный процессор, память, периферийные устройства и позволяет также обрабатывать информацию. В регистре может быть 8, 16, 32 и 64 триггера.